## Slide 1: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE INSTITUTO DE CIENCIAS CRIMINALISTICA Y CRIMINOLOGIA CRIMINALISTICA ACCIDENTOLOGICA III PROF. Lic. BASILIO R. GERVASONI Prof. Adjunto a Cargo

## Slide 2: MODALIDAD DE TRABAJO
ARRIBAR AL LUGAR DEL HECHO.-
ASEGURAR LA ESCENA;
FIJAR LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN;
ESTA FIJACION DEBE SER MEDIANTE FOTOGRAFIA, CROQUIS A MANO, Y EN ALGUNOS CASOS VIDEOS, DEPENDIENDO DE LA PARTICULARIDAD DEL ACCIDENTE;
POSTERIORMENTE SE PROCEDE AL EXAMEN DE LAS UNIDADES INTERVINIENTES;
TENIENDO EN CUENTA TRES EJES PRINCIPALES PARA EL POSTERIOR ANALISIS DEL HECHO:
ZONA DE IMPACTO: DETERMINANDO EN PRIMER LUGAR LADO (DERECHO O IZQUIERDO), Y TAMBIEN EL SECTOR (ANTERIOR CENTRAL O POSTERIOR);
DAÑOS PRODUCIDOS EN LOS VEHICULOS, PRINCIPALMENTE SI SON DE VIEJA DATA O NO, LA CORRESPONDENCIA DE LOS MISMOS;
FINALMENTE Y LO MAS TRASCENDENTE ES LA CONDICION DE TRANSITABILIDAD DE LOS VEHICULOS.-

## Slide 3: MODALIDAD DE FIJACION
FOTOGRAFIAS:
RECORDAR QUE DEBEMOS REALIZAR LAS SIGUIENTES TOMAS
TOMAS FOTOGRÁFICAS BÁSICAS: En las fotos correspondientes a la toma básica, debe mostrarse todo el vehículo desde esa posición:
Toma n°: 1 – Parte Frontal.-
Toma n°: 2 – Lateral Izquierdo.-
Toma n°: 3 – Parte Trasera.-
Toma n°: 4 – Lateral Derecho.-
Toma n°: 5 – Perspectiva Angular Delantera Izquierda.-
Toma n°: 6 – Perspectiva Angular Trasera Izquierda.-
Toma n°: 7 – Perspectiva Angular Delantera Derecha.-
Toma n°: 8 – Perspectiva Angular Trasera Derecha.-
Toma n°: 9 – Desde aquí en adelante todas las fotos son en detalle con acercamientos y perspectivas de todos los daños, componentes desprendidos en caso de haberlos.

## Slide 4: PLANO ILUSTRATIVO.
Las mediciones y los croquis empleados en la investigación de accidente se realiza en etapas:
mediciones en el escenario de los hechos para localizar objetos y huellas que pueden desaparecer o que pueden ser modificados.
mediciones adicionales de situación, para efectuar a escala los correspondientes planos o diafragma.
realización completa del croquis, con su leyenda y orientación.
Los planos que se realicen deben ser verdaderos reflejos del accidente, señalando en ellos solo las huellas o marcas que hacen al accidenten y dejando de lado los detalles accesorios que nada tienen que ver con el y sobre cargar el croquis.

## Slide 5: CONSIDERACIONES
Las mediciones se clasifican en dos grupos:
Las URGENTES: que se hacen inmediatamente sobre aquellos datos que tienden a desaparecer, a borrarse o a modificarse con el transcurso de las horas.
Las GENERALES que hacen al lugar, los puntos fijos , a la ubicación, etc.
Las mediciones deben responder a los puntos que se detallan a continuación:
posición fina del vehículo o de los vehículos después de la colisión.
Los puntos donde yacen las personas heridas después de la colisión.
Todo lo que pueda indicar el punto de colisión o el punto por donde el vehículo se salió de la calzada.
Todo lo que indique la posición del vehículo en la ruta antes de la colisión. Las huellas de los neumáticos y los surcos son los elementos más corrientes en este aspecto.

## Slide 6: CONSIDERACIONES
El equipo de un buen planista:
Cinta métrica de varia medidos puede ser: 5m, 25 o 30m
hojas de papel, duro y blanco, de 21 x 28 cm
lápiz duro 2B y Hb. Uno de color rojo.
Tablilla con pinza para hojas de papel tamaño 21x28cm. Deberá ser fuerte, ligera de peso,
Tiza blanca, y amarilla para hacer las marcas en el piso.
Una pesa de acero o plomo, para sujetar el extremo de cinta cuando no se posible utilizar un ayudante para la toma de medida.
Rueda métrica para mediciones a 50 metros.
Goma de borrar.
Pinza de muelle para sujetar la parte inferior de la hoja de papel a la tablilla y evitar así que aquella vuele con el viento.
Una linterna acoplada en la tablilla.
Una carpeta con anillo para los formularios.
Una caja, valija, cajón, etc., para guardar los elementos necesarios.
Escalimetro.
Brújula.

## Slide 7: EN LA ACTUALIDAD:
Se utilizan sistemas tecnológicos, en las distintas ramas de lo que hace a la criminalística, como ser en nuestra disciplina:
Se utilizan programas como Corel draw, en sus distintas versiones siendo las mas actual la versión numero 15, con la cual se cuenta en la División Criminalística.-

## Slide 8
CASO
REAL

## Slide 9: OBSERVACIONES:
ESTE CASO SERA ABORDADO TENIENDO EN CUENTA LOS PUNTOS DE PERICIA DADOS EN LOS FINALES DE LA MATERIA CRIMINALISTICA ACCIDENTOLOGICA III, LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACION:

## Slide 10: LUGAR DE LOS HECHOS
Este accidente vial se sucedió en la provincia de Chaco a los 19 días del mes de marzo a las 15:00 horas.
Características Principales:
Accidente Camión- Motocicleta;
Vía de circulación: Ruta Nacional;
Hora: día;
Iluminación Natural- óptima;

## Slide 11: AREA GEOGRAFICA

## Slide 27
VEHICULO INTERVINIENTE Nº1
CAMION

## Slide 33
VEHICULO INTERVINIENTE Nº2
MOTOCICLETA

## Slide 42: ANALISIS:
DETERMINAR SENTIDOS DE CIRCULACION DE LOS VEHÍCULOS: Al analizar los daños observados como así también el informe medico, se determina que el vehículo de mayor porte se encontraba circulando por la Vía mencionada y lo hacia con sentido de Norte a Sur; al igual que la motocicleta, teniendo en cuenta que el camión estaba iniciando maniobra de giro para ingresar a una fabrica que se encontraba a la vera del camino sobre el sentido Oeste, como se grafica en la siguiente fotografía.-

## Slide 44
Del análisis minucioso, de los daños presentes en la motocicleta se determina que el sentido de circulación de la misma es el mismo que el del vehículo de mayor porte; teniendo en cuenta como se mencionaba anteriormente los daños, o lesiones que sufrió la victima.-
Posteriormente se analizará y retomará los daños que sufrió la victima al arribar a una conclusión que se desea resaltar.

## Slide 46: Zona de impacto:
La determinación de la zona de impacto entre los vehículos intervinientes se da una vez que se analizan minuciosamente los daños producidos en ambos.-
Luego del análisis se determina lo siguiente, en primer termino nos referimos al camión y posteriormente a la motocicleta:

## Slide 47: ZONA DE IMPACTO EN CAMION
Como se ilustrara a continuación la zona de impacto en el camión se da en la parte posterior, sector derecho, produciéndose plegamiento de chapa patente hacia adentro, hundimiento de paragolpe trasero, por impacto en el sector derecho y por impacto reflejo el hundimiento se da en el sector izquierdo; como así también se observa la adherencia de caucho en el paragolpe, compatible con neumático delantero de motocicleta.-

## Slide 49: ZONA DE IMPACTO EN LA MOTOCICLETA
En el caso de la motocicleta el impacto se produce en el frente, evidenciadose claramente que fue el neumático delantero quien toma el primer contacto con el paragolpe del vehículo de mayor porte, produciéndose, fricción en la banda neumática, y también una torsión o deformación en la llanta de la motocicleta, produciéndose daños por caída y arrastre en su lateral derecho, y los demás daños mencionar en forma oral.-

## Slide 50: IMPORTANTE
SE DEBE TENER MUY PRESENTE QUE EL EXAMEN MEDICO ES TAN IMPORTANTE COMO EL DE LOSDAÑOS DEL VEHICULO, EN ESTE CASO EN PARTICULAR, LA VICTIMA SE ENCONTRABA EN EL LUGAR AL MOMENTO QUE ARRIBAMOS AL MISMO.

## Slide 51: LESIONES EN LA VICTIMA

## Slide 54: ¿?
UNA VES QUE SE LOGRO DETERMINAR EL SENTIDO DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS INTERVINIENTES, Y SE DETERMINO LA ZONA DE IMPACTO, ARRIBAREMOS AL MOTIVO POR EL CUAL SE PRODUJO EL SINIESTRO VIAL

## Slide 55: IMPORTANTE
TAL VEZ TODOS NO NOS DIMOS CUENTA DE LOS DETALLES DE LA FOTOGRAFIAS PANORAMICAS ES POR ESO QUE HACEMOS INCAPIE EN ESTA TOMA,

## Slide 56: OBSERVAR!

## Slide 57: DINAMICA
Ese bolso que se observa tirado sobre la cinta asfáltica, es producto de un arrebato, motivo por cual la victima, se encontraba escapando de los móviles policiales que lo perseguían, es así que el mismo solamente se preocupaba por huir de los efectivos, sin prestar atención a las normas vigentes, principalmente la norma del uso del casco, la velocidad de circulación permitida, y sobretodo las señales que el conductor del camión emitió para avisar de su maniobre de giro.

## Slide 58
La victima al estar mirando constantemente hacia atrás, no evidencio la maniobra que realizo el conductor del camión, motivo por el cual impacta directamente, no alcanza a tener percepción de la situación de peligro para por lo menos poder atinar a frenar, es por ello que no se evidencian huellas de frenada sobre la vía de circulación.

## Slide 60: NO OLVIDAR
COMO PERITOS NO DEBEMOS OLVIDAR QUE SOMOS AUXILIARES DE LA JUSTICIA, Y ES POR ELLO QUE AL ARRIBAR AL LUGAR DEL HECHO DEBEMOS OBSERVAR TODOS LOS DETALLES DE LA MISMA, A FIN DE ESTAR TOTALMENTE SEGURO DE CÓMO SE DIERON LOS HECHOS, SOBRE LOS CUALES REALIZAREMOS NUESTRA LABOR.

## Slide 61
GRACIAS